## Slide 1
ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Trường Kỹ thuật & Công nghệ — Ngành Công nghệ thông tin
TRA VINH UNIVERSITY
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP · NĂM 2026
Mô hình học máy dự đoán tốc độ tạo hydro
trong hệ thống lên men kỵ khí
Sinh viên thực hiện: Trần Minh Điền
MSSV · Lớp · Khóa: 110122050 · DA22TTA · 2022
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Bảo Ân
Trà Vinh, 2026
HPR · GRA · Machine Learning · SHAP

## Slide 2
Nội dung trình bày
OUTLINE
1
Mở đầu
Đặt vấn đề · lý do · mục tiêu · câu hỏi · phạm vi
2
Cơ sở lý thuyết
Lên men tối, HPR và 5 thuật toán học máy
3
Dữ liệu & phương pháp
Dữ liệu · GRA + IG · thêm đặc trưng · SHAP
4
Kết quả & thảo luận
Tương quan · xếp hạng · so sánh mô hình · SHAP
5
Kết luận
Đóng góp · hạn chế · hướng phát triển
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 02

## Slide 3
01
Đặt vấn đề
CHƯƠNG 1 · MỞ ĐẦU
Hydro là nguồn năng lượng sạch tiềm năng. Lên men kỵ khí (lên men tối) là hướng sản xuất hydro sinh học chi phí thấp, thân thiện môi trường — nhưng tốc độ tạo hydro (HPR) phụ thuộc nhiều yếu tố sinh hóa phi tuyến nên rất khó dự đoán.
BỐI CẢNH
▪ Nhu cầu hydro sạch tăng nhanh trên toàn cầu.
▪ Phần lớn hydro vẫn sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.
▪ Cần con đường sinh học bền vững, chi phí thấp.
THÁCH THỨC
▪ HPR chịu tác động của nhiều thông số vận hành.
▪ Quan hệ giữa thông số và HPR mang tính phi tuyến.
▪ Thí nghiệm thăm dò tốn kém, mất thời gian.
GIẢI PHÁP
▪ Dùng học máy dự đoán HPR từ thông số vận hành.
▪ Xếp hạng & giải thích vai trò yếu tố sinh hóa.
▪ Hỗ trợ giám sát và tối ưu vận hành bể phản ứng.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 03

## Slide 4
02
Lý do chọn đề tài
CHƯƠNG 1 · MỞ ĐẦU
▪ Tính cấp thiết: năng lượng hydro sạch là xu hướng tất yếu; lên men tối tận dụng được chất thải hữu cơ.
▪ Khoảng trống nghiên cứu: ít nghiên cứu kết hợp xếp hạng đặc trưng trước huấn luyện (GRA) với giải thích sau huấn luyện (SHAP).
▪ Khả thi về dữ liệu: có bộ dữ liệu vận hành bể phản ứng sinh học với đầy đủ thông số sinh hóa và HPR.
▪ Giá trị thực tiễn: giảm chi phí thí nghiệm, định hướng thông số cần giám sát cho kỹ sư vận hành.
PHƯƠNG PHÁP THAM CHIẾU
▪ Bám sát quy trình của Wang et al. (2024), International Journal of Hydrogen Energy 68, 388–397 — kết hợp GRA, học máy và phân tích đặc trưng để dự đoán HPR.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 04

## Slide 5
03
Mục tiêu nghiên cứu
CHƯƠNG 1 · MỞ ĐẦU
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Xây dựng mô hình học máy dự đoán HPR trong hệ lên men kỵ khí, đồng thời xác định và giải thích vai trò các yếu tố sinh hóa.
1
Áp dụng GRA xếp hạng ảnh hưởng của 11 đặc trưng tới HPR.
2
Xây dựng & so sánh 5 mô hình: RF, XGBoost, DT, KNN, SVR.
3
Chọn tổ hợp đặc trưng tối ưu (thêm tuần tự theo GRA + IG).
4
Giải thích mô hình tốt nhất bằng SHAP, đối chiếu GRA.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 05

## Slide 6
04
Câu hỏi nghiên cứu
CHƯƠNG 1 · MỞ ĐẦU
CH1
Trong 11 đặc trưng, yếu tố nào tương quan mạnh nhất với HPR và thứ tự ảnh hưởng theo GRA?
CH2
Thuật toán nào dự đoán HPR tốt nhất trên dữ liệu quy mô thử nghiệm, và phản ánh điều gì về dữ liệu?
CH3
Lựa chọn đặc trưng theo GRA + IG có cải thiện/duy trì hiệu suất so với dùng toàn bộ đặc trưng?
CH4
Xếp hạng SHAP (sau huấn luyện) có nhất quán với GRA (trước huấn luyện) hay không, ý nghĩa gì?
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 06

## Slide 7
05
Đối tượng & phạm vi nghiên cứu
CHƯƠNG 1 · MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG
▪ Tốc độ tạo hydro (HPR) của hệ lên men kỵ khí.
▪ Các thông số sinh hóa của bể phản ứng sinh học.
▪ Mối quan hệ giữa đặc trưng sinh hóa và HPR.
PHẠM VI
▪ 11 đặc trưng đầu vào → 1 biến mục tiêu HPR.
▪ 5 thuật toán học máy hồi quy.
▪ 3 phương pháp xếp hạng: GRA · IG · SHAP.
DỮ LIỆU & CÔNG CỤ
▪ Dữ liệu vận hành bể phản ứng sinh học quy mô thử nghiệm (pilot).
▪ Ngôn ngữ Python; thư viện scikit-learn, XGBoost, SHAP.
▪ Chuẩn hóa MinMax đưa toàn bộ đặc trưng và HPR về khoảng [0, 1].
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 07

## Slide 8
06
Cơ sở lý thuyết
CHƯƠNG 2
LÊN MEN TỐI & HPR
▪ Vi sinh phân hủy cơ chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí, sinh H₂.
▪ Con đường glucose → butyrate và glucose → acetate giải phóng H₂.
▪ HPR (L/h/L) phản ánh hiệu suất sinh hydro của hệ.
GRA · IG · SHAP
▪ GRA: đo tương đồng hình dạng đặc trưng với HPR (trước huấn luyện).
▪ IG: lượng thông tin tương hỗ giữa đặc trưng và HPR.
▪ SHAP: giá trị Shapley giải thích mô hình (sau huấn luyện).
NĂM THUẬT TOÁN HỌC MÁY KHẢO SÁT
RF
Random Forest
Tập hợp nhiều cây — giảm phương sai
XGB
XGBoost
Gradient boosting, chính quy hóa
DT
Decision Tree
Cây đơn, dễ diễn giải
KNN
K-Nearest Neighbors
Dựa khoảng cách, k = 5
SVR
Support Vector Reg.
Kernel RBF, biên độ ε
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 08

## Slide 9
07
Dữ liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 3 · PHƯƠNG PHÁP
11
đặc trưng đầu vào
1
biến mục tiêu HPR
[0,1]
chuẩn hóa MinMax
11 ĐẶC TRƯNG SINH HÓA → HPR
pH · VSS · Ethanol · Acetate · Propionate · Butyrate · Sucrose Degradation · ORP-Mid · ORP-Low · VFA · COD-O
ĐẶC ĐIỂM DỮ LIỆU
▪ Thu thập từ vận hành bể phản ứng sinh học quy mô thử nghiệm (n = 197).
▪ Biến mục tiêu HPR có biến thiên rộng; một số đặc trưng acid béo tương quan cao với nhau (đa cộng tuyến).
▪ Chuẩn hóa MinMax giúp các mô hình dựa khoảng cách (KNN, SVR) hoạt động ổn định.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 09

## Slide 10
08
Phương pháp · Quy trình tổng quan
CHƯƠNG 3 · PHƯƠNG PHÁP
1
Tiền xử lý Làm sạch & chuẩn hóa MinMax X, y → [0,1]
2
Xếp hạng đặc trưng GRA (ξ = 0,5) + IG → hợp nhất, chọn top-3
3
Huấn luyện 5 mô hình SVR · DT · RF · KNN · XGBoost
4
Thêm đặc trưng tuần tự Mở rộng top-3 → 11, ghi R² & MSE
5
Giải thích SHAP Diễn giải mô hình tốt nhất, đối chiếu GRA
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 10

## Slide 11
09
Phương pháp · GRA & Information Gain
CHƯƠNG 3 · PHƯƠNG PHÁP
GREY RELATIONAL ANALYSIS (GRA)
▪ Đo mức tương đồng hình dạng giữa chuỗi mỗi đặc trưng và HPR.
▪ Hệ số phân biệt ξ = 0,5.
▪ Không cần giả định phân phối chuẩn — phù hợp dữ liệu nhỏ.
▪ Cho ra Grey Relational Grade để xếp hạng đặc trưng.
INFORMATION GAIN (IG)
▪ Ước lượng lượng thông tin tương hỗ giữa đặc trưng và HPR.
▪ Dùng phương pháp ước lượng dựa trên k láng giềng gần nhất.
▪ Kiểm chứng chéo, độc lập với GRA.
HỢP NHẤT THỨ HẠNG
Lấy trung bình thứ hạng của GRA và IG để ra thứ hạng tổng hợp; khi bằng nhau ưu tiên đặc trưng có hạng GRA tốt hơn. Ba đặc trưng đứng đầu (top-3) làm điểm khởi đầu cho bước thêm đặc trưng tuần tự.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 11

## Slide 12
10
Phương pháp · Thêm đặc trưng tuần tự & SHAP
CHƯƠNG 3 · PHƯƠNG PHÁP
THÊM ĐẶC TRƯNG TUẦN TỰ
▪ Bắt đầu với 3 đặc trưng mạnh nhất (top-3 tổng hợp).
▪ Lần lượt thêm đặc trưng theo thứ hạng đến đủ 11.
▪ Ghi nhận R² và MSE tại mỗi bước.
▪ Xác định tổ hợp đặc trưng tối thiểu cho hiệu suất tốt.
SHAP (SHapley Additive exPlanations)
▪ Dựa trên giá trị Shapley trong lý thuyết trò chơi.
▪ Lượng hóa đóng góp của từng đặc trưng cho dự đoán.
▪ Áp dụng cho mô hình tốt nhất (sau huấn luyện).
▪ Đối chiếu với GRA/IG để kiểm chứng tính nhất quán.
TIÊU CHÍ CHỌN MÔ HÌNH TỐT NHẤT
▪ Ưu tiên R² cao nhất; khi tương đương xét MSE/RMSE thấp nhất trên tập kiểm tra (sai số quy về thang gốc, đơn vị L/h/L).
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 12

## Slide 13
11
Kết quả · Phân tích tương quan dữ liệu
CHƯƠNG 4
TƯƠNG QUAN VỚI HPR (PEARSON)
▪ Dương mạnh: VFA 0,798 · Butyrate 0,783 · Acetate 0,764 · VSS 0,706 · Ethanol 0,611.
▪ Âm rõ rệt: ORP-Mid −0,545.
▪ Yếu: pH, Sucrose Degradation, ORP-Low tương quan tuyến tính thấp.
ĐA CỘNG TUYẾN GIỮA ĐẶC TRƯNG
▪ VFA – Butyrate: 0,960.
▪ VFA – Acetate: 0,943.
▪ Acetate – Butyrate: 0,865.
▪ → Nhóm acid béo bay hơi liên kết chặt, cần lưu ý khi chọn đặc trưng.
NHẬN ĐỊNH
▪ Nhóm acid béo bay hơi (VFA, Butyrate, Acetate) và sinh khối (VSS) liên hệ mạnh với HPR — phù hợp cơ chế sinh hóa của quá trình lên men tối.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 13

## Slide 14
12
Kết quả · Xếp hạng đặc trưng (GRA & IG)
CHƯƠNG 4
Cả GRA và IG đều thống nhất nhóm VFA – Butyrate – Acetate dẫn đầu; pH và Sucrose Degradation xếp cuối.
Hạng | Đặc trưng (GRA) | Grade
1 | VFA | 0,793
2 | Butyrate | 0,790
3 | Acetate | 0,777
4 | VSS | 0,706
— | Sucrose Degr. | 0,583
Hạng | Đặc trưng (IG) | IG
1 | VFA | 0,816
2 | Acetate | 0,676
3 | Butyrate | 0,670
4 | ORP-Mid | 0,625
— | pH | 0,177
DIỄN GIẢI
▪ Khác biệt cục bộ: ORP-Mid được IG xếp cao (hạng 4) nhưng GRA xếp thấp → quan hệ phi tuyến mà GRA không nắm hết.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 14

## Slide 15
13
Kết quả · So sánh hiệu suất 5 mô hình
CHƯƠNG 4
0,817
R² của KNN — cao nhất
2,49 L/h/L
RMSE của KNN — thấp nhất
4/5
mô hình đạt R² > 0,75
Mô hình | R² | MSE | RMSE (L/h/L) | MAE (L/h/L)
KNN | 0,8172 | 6,18 | 2,49 | 1,65
Random Forest | 0,7756 | 7,59 | 2,76 | 1,84
XGBoost | 0,7495 | 8,50 | 2,91 | 2,10
SVR | 0,7324 | 9,04 | 3,01 | 2,08
Decision Tree | 0,5605 | 14,88 | 3,86 | 2,39
NHẬN ĐỊNH
▪ Thứ tự sai số nhất quán với R²: KNN > RF > XGBoost > SVR > DT.
ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý
▪ KNN — mô hình đơn giản — vượt cả XGBoost nhờ dữ liệu chuẩn hóa, liên tục cục bộ cao.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 15

## Slide 16
14
Kết quả · Tổ hợp đặc trưng tối ưu
CHƯƠNG 4
top-3
RF đạt R² = 0,775
9
KNN bão hòa từ 9 đặc trưng
0,818
R² tối đa của KNN
THÊM ĐẶC TRƯNG TUẦN TỰ TỪ TOP-3
▪ Chỉ với top-3 (VFA, Butyrate, Acetate), RF đã đạt R² = 0,775 — cao nhất ở mức này.
▪ Khi tăng số đặc trưng, KNN vươn lên dẫn đầu và đạt cực đại R² = 0,818.
▪ KNN gần như bão hòa từ 9 đặc trưng (0,815 → 0,818): hai đặc trưng cuối (pH, Sucrose Degradation) đóng góp không đáng kể.
Ý NGHĨA
▪ Có thể đánh đổi giữa độ chính xác và chi phí: chỉ cần một số ít đặc trưng then chốt đã đạt phần lớn hiệu suất.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 16

## Slide 17
15
Kết quả · Phân tích SHAP & đồng thuận
CHƯƠNG 4
SHAP — MÔ HÌNH TỐI ƯU KNN
Hạng | Đặc trưng | ¦SHAP¦ TB
1 | Butyrate | 0,0457
2 | VFA | 0,0368
3 | Acetate | 0,0345
4 | VSS | 0,0320
KẾT QUẢ SHAP
▪ 4 đặc trưng đóng góp lớn nhất: Butyrate, VFA, Acetate, VSS.
▪ pH & Sucrose Degradation đóng góp thấp nhất.
▪ Trùng khớp với nhóm dẫn đầu/cuối bảng của GRA và IG.
ĐỒNG THUẬN BA PHƯƠNG PHÁP
Xếp hạng SHAP (sau huấn luyện) nhất quán mạnh với GRA và IG (trước huấn luyện): nhóm VFA–Butyrate–Acetate–VSS luôn dẫn đầu, pH & Sucrose Degradation luôn xếp cuối. GRA/IG đánh giá tương quan độc lập với mô hình; SHAP làm rõ cách KNN thực sự sử dụng từng đặc trưng.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 17

## Slide 18
16
Kết luận & đóng góp chính
CHƯƠNG 5
ĐÓNG GÓP CHÍNH
▪ KNN cho hiệu suất tốt nhất (R² = 0,817; RMSE = 2,49 L/h/L), vượt RF, XGBoost, SVR, DT.
▪ Quy trình lựa chọn đặc trưng đa phương pháp (GRA + IG → thêm tuần tự): vài đặc trưng then chốt đã đạt phần lớn hiệu suất.
▪ Đối chiếu GRA – IG – SHAP khẳng định vai trò nhóm acid béo bay hơi và sinh khối với HPR.
Ý NGHĨA THỰC TIỄN
▪ Chỉ 3–4 đặc trưng hàng đầu vẫn đạt R² > 0,75 → giảm chi phí phân tích mẫu và lắp đặt cảm biến.
▪ Cung cấp định hướng cho kỹ sư vận hành về thông số cần ưu tiên giám sát.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 18

## Slide 19
17
Hạn chế & hướng phát triển
CHƯƠNG 5
HẠN CHẾ
▪ Dữ liệu quy mô thử nghiệm, kích thước mẫu hạn chế.
▪ Phân bố dữ liệu hẹp, có thể thiên lệch.
▪ Siêu tham số dùng cấu hình cơ bản (ví dụ K = 5).
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
▪ Mở rộng quy mô & đa dạng dữ liệu vận hành.
▪ Tinh chỉnh siêu tham số (grid/Bayesian search).
▪ Thử mô hình phi tuyến nâng cao (ANN, ensemble lai).
▪ Tích hợp dự đoán HPR thời gian thực vào dashboard.
Tổng kết: nghiên cứu xây dựng được mô hình dự đoán HPR đáng tin cậy và quy trình phân tích đặc trưng tích hợp, tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về tối ưu vận hành hệ lên men sinh hydro.
Trần Minh Điền · 110122050 · DA22TTA · Đại học Trà Vinh
www.tvu.edu.vn · 19

## Slide 20
Trân trọng cảm ơn
Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý Thầy/Cô trong Hội đồng.
SV: Trần Minh Điền · MSSV: 110122050 · Lớp: DA22TTA
GVHD: TS. Nguyễn Bảo Ân — Đại học Trà Vinh, 2026